SPIS TREŚCI

# Opis miejsca prowadzonych robót

- Termin wykonawstwa robót

- Charakterystyka drogi

- Podstawy prawne

- Oznakowanie i zabezpieczenie robót

  - Ruch samochodowy

  - Ruch pieszych

- Wykaz znaków drogowych do oznakowania robót

6.1. 	Oznakowanie poziome

6.2.	Oznakowanie pionowe

- Uwagi dotyczące znaków drogowych

- Uwagi końcowe

- Plan orientacyjny skala 1:10 000

ZAŁĄCZNIKI:

Rys. 1 Organizacja ruchu na ciągach pieszo- rowerowych – skala 1:500

- Opis miejsca prowadzonych robót

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu, dla inwestycji pn.:

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, długości ok. 400 m na terenie LPKiW.

Zakres opracowania organizacji ruchu został przedstawiony na planie sytuacyjnym i obejmuje ulice: Hipiczną, Konną, aleję Lipową oraz projektowany odcinek ciągu pieszo- rowerowego w obrębie stawów.

- Termin wykonawstwa robót

Termin wykonywania robót związanych z realizacją inwestycji zostanie uzgodniony przez

Inwestora:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK” Spółka z o.o. w Bydgoszczy

ul. Gdańskia 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Planowany termin robót: IV kwartał 2011r.

- Charakterystyka drogi

| DROGA/ULICA | ADMINISTRATOR |
| --- | --- |
| ul. Konna | ZDMIKP* |
| ul. Hipiczna | LPKiW Myślęcinek |
| Pozostałe ciągi | LPKiW Myślęcinek |

| KLASA DROGI | D |
| --- | --- |
| KATEGORIA | DROGA GMINNA |

Charakterystyka ruchu:

W obszarze przedmiotowej organizacji ruchu występuję jedynie ruch pieszych i rowerzystów. Sporadycznie z dróg objętych opracowaniem korzystają pojazdy obsługi LPKiW Myślęcinek.

- Podstawy prawne

[1] Ustawa z dnia 20. czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.

515 z późn. zmianami)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177, poz. 1729)

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami

[4] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami

[5] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002r.) z późniejszymi zmianami;

- Projektowane oznakowanie

Projektowana organizacja ruchu ma na celu uporządkowanie ruchu pieszego oraz rowerowego na obszarze przedstawionym na rysunkach.

  - Oznakowanie poziome

Ruch pieszy od rowerowego zostanie oddzielony poprzez zastosowanie na całej długości ciągu oznakowania poziomego w postaci linii ciągłej P-7d oraz symbolu roweru P-23 umieszczonego na początku każdej drogi dla rowerów, następnie co 50m na całej jej długości oraz dodatkowo za każdym skrzyżowaniem.

  - Oznakowanie pionowe

Dla jednoznacznego określenia powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszych oraz powierzchni przeznaczonych dla rowerzystów zastosowano pionowe znaki drogowe wykazane w poniższych tabelach.

- Wykaz znaków drogowych

  - Oznakowanie poziome

| Znak | Opis | mb/szt | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-7d | Linia krawędziowa ciągła wąska | 1733.9 mb | 208.1 |
| P-7c | Linia krawędziowa – przerywana wąska | 21.1 mb | 1.3 |
| P-23 | Rower | 48 szt. | 31.8 |
| P-10 | Przejście dla pieszych | 14.0 mb | 28.0 |
| P-11 | Przejazd dla rowerzystów | 6.0 | 3.0 |

6.2  Oznakowanie pionowe

6.2.1 Znaki ostrzegawcze

| Znak | Opis | Wielkość | Generacja folii | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-10 | Przejazd kolejowy bez zapór | M | I | 2 |

6.2.2 Znaki nakazu

| Znak | Opis | Wielkość | Generacja folii | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-13 | Droga dla rowerów | M | I | 8 |
| C-13a | Koniec drogi dla rowerów | M | I | 2 |
| C-16 | Droga dla pieszych | M | I | 11 |
| C-13/16 | Droga dla rowerów i pieszych | M | I | 9 |
| C-16/13 | Droga dla pieszych i rowerów | M | I | 9 |
| C-16/13 (poziomy) | Droga dla pieszych i rowerów | M | I | 3 |
| - | Słupki do znaków – średnica 1,5 cala | 3,6 mb | - | 47 |

6.2.3. Znaki informacyjne

| Znak | Opis | Wielkość | Generacja folii | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-6b | Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów | S | II | 2 |

6.2.4. Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

| Znak | Opis | Wielkość | Generacja folii | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-3 | Krzyż św. Andrzeja | - | I | 2 |

6.2.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

| Znak | Opis | Wielkość | Generacja folii | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-11a | Balustrada rurowa – śluza dla pieszych | - | - | 27 |

- Uwagi dotyczące znaków drogowych

Grupę wielkości znaków pionowych należy przyjąć jako "małe". Znaki powinny być

wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej lub innego materiału posiadającego aprobatę techniczną,  pokryte folią odblaskową I generacji na słupkach o średnicy min. 1,5 cala.

Znaki poziome należy wykonać farbą chlorokauczukową.

Znaki drogowe należy wykonać i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami

- Uwagi końcowe

Należy uwzględnić uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu.

- Plan orientacyjny - skala 1:10 000

Opracował

Adam Kruczyński